## Slide 1: COURS WEB 9
HTML / CSS
Cours N°9
FERRANDEZ BENJAMIN

## Slide 2: Unité de mesure px, em, %, REM

## Slide 3: LES PX
Définition :
  Unité absolue qui représente un point fixe sur l’écran
Caractéristiques :
  Toujours de la même taille, quelle que soit la taille de l’écran ou du conteneur parent.
  Idéal pour un contrôle précis et fixe.
Utilisation typique :
  Boutons, bordures ou éléments ou la précision absolue est essentielle
EXEMPLE

## Slide 4: Les em
Définition :
  Unité relative basée sur la taille de la police du parent
Caractéristiques :
  • Si la taille de la police du parent change, la valeur en em change également
  • 1 em correspond à la taille de la police du parent
  • Si un élément enfant utilise 2em, cela correspondra au double de la taille de la police parent.
Utilisation typique :
  Créer des mises en page adaptatives ou une hiérarchie de texte
  Souvent employé pour définir des marges, paddings ou intelignes relatifs
EXEMPLE

## Slide 5: Les %
Définition :
  Unité relative, souvent basée sur une dimension parent spécifique (largeur, hauteur etc)
Caractéristiques :
  • Relatif à la taille du conteneur parent (et non seulement à la police comme em)
  • Flexible et particulièrement utilise pour le design réactif
Utilisation typique :
  Largeur et hauteur des éléments (ex: images ou divs) pour adapter le contenue à l’écran
EXEMPLE

## Slide 6: Les REM
Définition :
  Unité relative basée sur la taille de la police racine du document (définie sur l’élément <html>).
Point à noter  Différence avec em :
  • Tandis que em est relatif à la taille de la police de son parent, rem est toujours relatif à la taille de la police définie sur l’élément <html>
  • Cela garantit une plus grande cohérence et facilite le contrôle global des proportions
Caractéristiques :
  • Toujours relative à la taille de police de l’élément racine ( <html> ), indépendamment des éléments parents.
  •Garantie de cohérence : les valeurs ne dépendent pas du contexte local (contrairement à EM), cequi permet une structure plus prévisible.
  • Facile à ajuster : en modifiant la taille de police de l’élément <html>, vous pouvez adapter tout le design
EXEMPLE

## Slide 7: résumé
Pour un web design moderne et adaptable, il est courant de privilégier des unités relatives (em, % voir même rem) afin de faciliter l’adaptabilité et l’accessibilité des sites sur différents appareils